## Slide 1
COMMAND INTERFACE · CI
Command Interface
NCMP 토큰으로 가는 모든 명령의 Request / Response 메시지 규격
4바이트 정렬 · 리틀엔디언 와이어 프로토콜
46개 명령 · CI_* 구조체 · CKR_* 상태 코드
근거: ncmp_cmd.h · ncmp_wire.h · mcu_scheduler.c

## Slide 2
개요
Token NCMP · Command Interface (CI)
02
CI 개요
CI(Command Interface) 는 호스트(ncmpd/STDLL)가 토큰으로 보내는 명령 규약이다
모든 메시지는 동일한 봉투(envelope) 를 공유한다 — CI_Header + 파라미터 배열
명령마다 다른 것은 파라미터 슬롯의 의미 뿐 (param0..param7)
전송 계층은 PKCS#11-무관: opcode 태그가 붙은 바이트 블록을 옮긴다
본 자료는 명령별 CI_*Req / CI_*Rsp 구조와 각 필드를 정리한다

## Slide 3
프레임
Token NCMP · Command Interface (CI)
03
공통 프레임 — CI_Message
frame_len (4B)
이 필드 이후 전체 길이 = 20 + payload_len
CI_Header (20B)
session_id · sequence_id · command_id · ack · payload_len
param_len[8] (32B)
각 파라미터의 바이트 길이 (미사용 슬롯은 0)
payload
param0..param7 을 순서대로 이어붙인 바이트열

## Slide 4
프레임
Token NCMP · Command Interface (CI)
04
CI_Header — 5개 필드
session_id — 이 명령이 속한 PKCS#11 세션 핸들 (전송 전용 명령은 0)
sequence_id — 세션별 단조 증가 요청 id, 응답을 요청과 매칭하는 키
command_id — [15:0] opcode(CI_CMD_*), [31:16] 플래그(CI_FLAG_*)
ack — CKR_* 결과 코드. 요청은 CKR_OK(0), 응답에서 실제 상태를 실음
payload_len — 헤더 이후 바이트 수 = 32 + Σ param_len[i]

## Slide 5
규칙
Token NCMP · Command Interface (CI)
05
불변식 & 규칙
frame_len == 20 + payload_len
payload_len == 32 + Σ param_len[i]
단일 파라미터 ≤ 32 KB · 결합 payload ≤ 40 KB
스칼라는 리틀엔디언 4바이트, 가변 블롭은 param_len[] 가 길이 운반
FX3 bulk-IN 은 단발 수신 — 응답 프레임 1개를 한 전송으로 읽음
CI_FLAG_FAIL_INJECT (0x80000000) — 테스트용 강제 실패 훅

## Slide 6
명령
Token NCMP · Command Interface (CI)
06
명령 카테고리 (CI_CMD_*)
기본·대칭·해시
RNG · DIGEST(멀티파트) · HMAC · SHAKE · AES-GCM/CTR/CBC/ECB/OFB/CFB
비대칭 (레거시)
RSA / EC sign·verify·keygen · RSA-OAEP · DH / ECDH derive
토큰 관리·로그인
LOGIN · LOGOUT · INIT_PIN · SET_PIN · INIT_TOKEN
포스트양자 (PQC)
ML-DSA · ML-KEM (keygen · sign/verify · encaps/decaps)
벤더 정의
LOOPBACK · MEM R/W/FILL/CRC · PING · SELFTEST · FW_INFO · TOKEN_INFO

## Slide 7
표기
Token NCMP · Command Interface (CI)
07
표기 규약 & 예시 — RNG
각 CI_*Req/Rsp 필드 = 하나의 파라미터 슬롯 (논리적 매핑)
스칼라는 4바이트 LE, 가변 블롭은 name[]
CI_RngReq — uint32_t count (param0: 요청 난수 바이트 수 ≤ 32KB)
CI_RngRsp — uint8_t bytes[] (param0: count 바이트의 난수)
파라미터가 없으면 결과는 header.ack 로만 전달된다

## Slide 8
예시
Token NCMP · Command Interface (CI)
08
예시 — AES-GCM (AEAD)
CI_AesGcmReq
uint32_t flags — param0: bit0=1 암호화 / 0 복호화
uint8_t key[] · iv[] · aad[] — param1/2/3 (aad 비어 있을 수 있음)
uint32_t tag_len — param4: 인증 태그 길이
uint8_t data[] — param5: 평문(암호화) 또는 ciphertext‖tag(복호화)
CI_AesGcmRsp — uint8_t out[] (ct‖tag 또는 평문)
태그 불일치 시 ack = CKR_ENCRYPTED_DATA_INVALID, 출력 없음

## Slide 9
예시
Token NCMP · Command Interface (CI)
09
예시 — ML-KEM 캡슐화 / 역캡슐화
CI_MlKemEncapsReq — param_set · ct_len · ss_len · pub[]
CI_MlKemEncapsRsp — ct[] (암호문) · ss[] (공유 비밀, 32B)
CI_MlKemDecapsReq — param_set · pub_len · ss_len · priv[] · ct[]
CI_MlKemDecapsRsp — ss[] (encaps 결과와 동일한 공유 비밀)
개인 블롭은 공개 블롭을 접두어로 포함 → encaps/decaps 일치
param_set = CKP_ML_KEM_512/768/1024 (보안강도 1 / 3 / 5)

## Slide 10
관리
Token NCMP · Command Interface (CI)
10
토큰 관리 / 로그인
CI_LoginReq — uint32_t user_type (SO=0/User=1) · pin[]
CI_LogoutReq — 파라미터 없음
CI_InitPinReq — new_pin[] (SO가 사용자 PIN 설정)
CI_SetPinReq — old_pin[] · new_pin[]
CI_InitTokenReq — so_pin[] · label[32]
응답은 ack만: CKR_OK / CKR_PIN_INCORRECT / CKR_USER_* / CKR_PIN_LEN_RANGE

## Slide 11
상태
Token NCMP · Command Interface (CI)
11
응답 상태 — header.ack (CKR_*)
CKR_OK · 0x00
성공
CKR_FUNCTION_FAILED · 0x06
일반 실패 / 파싱 오류
CKR_MECHANISM_INVALID · 0x70
부적합 mechanism·파라미터
CKR_SIGNATURE_INVALID · 0xC0
서명/MAC 검증 실패
CKR_PIN_INCORRECT · 0xA0
PIN 불일치
CKR_ENCRYPTED_DATA_INVALID · 0x40
AEAD 태그 검증 실패

## Slide 12
정리
Token NCMP · Command Interface (CI)
12
정리 — 호스트 어댑터 대응
RNG·DIGEST·AES·PQC·SHAKE → ncmp_crypto_* (ncmp/stdll/ncmp_crypto.c)
LOGIN·PIN·TOKEN_INFO → ncmp_admin_* (ncmp/stdll/ncmp_admin.c)
전송 프리미티브 → ncmp_client_command[_mp]
프레임 인코딩/디코딩 → ncmp_wire_encode/decode
참조 구현(디바이스 측) → ncmp/mock/mcu_scheduler.c
현재 광고 표면: AES-GCM/CTR · SHA-2/3 · SHAKE · ML-KEM · ML-DSA