## Slide 1
세션 상태 관리
세션 상태 관리
다중 접근 · 세션별 연산 중간 상태 · NVM vs 휘발성(RAM) 저장 항목
다수 App × 다수 스레드가 하나의 토큰에 동시 접근
토큰은 세션별 중간 상태를 load → process → save
관리 항목을 비휘발성(NVM) / 휘발성(RAM)으로 구분

## Slide 2
개요
Token NCMP · 세션 상태 관리
02
세 가지 요건
동시 접근
다수 프로세스 × 스레드가 같은 토큰 사용. ncmpd가 다중화하되 명령은 인터리빙되어 도착
세션별 상태 유지
멀티파트 해시·AES-GCM·스트리밍 서명은 여러 명령에 걸쳐 진행 — 중간 상태 보관
load → 처리 → save
다음 명령이 오면 이전 컨텍스트를 로드해 이어서 처리하고 갱신 상태 저장

## Slide 3
모델
Token NCMP · 세션 상태 관리
03
동작 모델
호스트는 요청을 다중화해 순서대로 전송, 토큰은 session_id 로 세션 식별
PKCS#11 연산은 상태 기계: Init → Update* → Final
각 활성 세션마다 진행 중 연산의 엔진 상태 를 보관·격리
명령과 명령 사이에 다른 세션이 엔진을 점유할 수 있음
무엇을 어디에(NVM/RAM) 저장하느냐가 핵심

## Slide 4
흐름
Token NCMP · 세션 상태 관리
04
명령 처리 6단계
1 · 수신
프레임 파싱 (session/sequence/command/params)
2 · 인증 검사
연산이 요구하는 로그인·권한 확인
3 · 컨텍스트 load
session_id로 조회 → 진행 중이면 상태 로드
4 · 실행
암호 엔진 수행, 필요 시 NVM 키 참조
5 · 상태 save
갱신 상태 저장 · Final/오류면 해제·소거
6 · 응답
ack(CKR_*) + 출력, sequence_id 매칭

## Slide 5
원칙
Token NCMP · 세션 상태 관리
05
저장 위치 판단 — 3원칙
① 컨텍스트는 휘발성
세션 연산 중간 상태는 연결 수명에 종속. 끊기면 진행 중 연산 폐기(PKCS#11)
② 영속 자산은 NVM
키·PIN·정체성은 전원과 무관하게 유지·강제되어야 함
③ 민감 휘발성은 소거
세션 키·중간 다이제스트·복호 평문은 해제 즉시 zeroize

## Slide 6
NON-VOLATILE
비휘발성(NVM) 저장 항목

## Slide 7
NVM
Token NCMP · 세션 상태 관리
06
NVM 항목 — N1~N4
N1 · 토큰 정체성
label·serial·manufacturer·model·HW/FW 버전. 슬롯↔토큰 바인딩 근거
N2 · 초기화/PIN 플래그
INITIALIZED·PIN LOCKED 등. 리셋으로 잠금 우회 방지
N3 · SO PIN
검증자(솔트+해시) + 재시도 카운터. 원문 저장 금지
N4 · User PIN
사용자 PIN 검증자 + 재시도/잠금. 전원과 무관하게 강제

## Slide 8
NVM
Token NCMP · 세션 상태 관리
07
NVM 항목 — N5~N8
N5 · 토큰 객체
CKA_TOKEN=TRUE 키·데이터. 개인 키재료는 마스터키로 암호화
N6 · 객체 인덱스
객체 ID↔저장위치 매핑, 슬롯 할당표
N7 · 마스터키(KEK)
키재료 암호화 최상위 키. PUF/보안요소에 봉인
N8 · 단조 카운터/감사
객체 ID 시퀀스·부팅 카운터·감사 로그. 롤백 탐지

## Slide 9
VOLATILE
휘발성(RAM) 저장 항목

## Slide 10
RAM
Token NCMP · 세션 상태 관리
08
RAM 항목 — V1~V4
V1 · 세션 테이블
session_id→상태·소유·진행 연산 참조 (슬롯당 8/전체 32)
V2 · 로그인 상태
현재 사용자 유형. 연결 단위로 관리, 리셋 시 로그아웃
★ V3 · 연산 컨텍스트
진행 중 연산의 중간 상태 — 이 문서의 핵심. session_id로 격리·소거
V4 · 세션 객체
CKA_TOKEN=FALSE 객체 + 세션 스코프 핸들맵

## Slide 11
RAM
Token NCMP · 세션 상태 관리
09
RAM 항목 — V5~V8
V5 · 엔진 작업 버퍼
복호 평문·DMA·임시 스크래치. 사용 후 즉시 소거
V6 · RNG/DRBG 상태
부팅 시 HW 엔트로피로 시드. NVM 저장 금지
V7 · 전송/스케줄 상태
컨테이너 점유·in-flight·sequence 매칭
V8 · 복호 마스터키 캐시
at-rest 키의 런타임 사본. 유휴/리셋 시 소거

## Slide 12
컨텍스트
Token NCMP · 세션 상태 관리
10
세션 컨텍스트 (mechanism별 중간 상태)
AES-GCM — 키/IV·J0·카운터, GHASH 누적자, AAD·평문 길이, 태그 상태
AES-CTR — 키, 현재 카운터 블록, 스트림 바이트 오프셋
SHA-2 / SHA-3 — 해시 체이닝 상태, 부분 블록 버퍼, 총 길이
SHAKE (XOF) — 스펀지 상태 + 이미 스퀴즈한 출력 바이트 수
ML-DSA — 프리해시 컨텍스트, 도메인/컨텍스트, hedge 모드 (키는 NVM 로드)
ML-KEM — 대부분 단발. 공유비밀은 키 객체로 생성(V4/N5)

## Slide 13
요약
Token NCMP · 세션 상태 관리
11
요약 — NVM vs 휘발성(RAM)
비휘발성 (NVM)
정체성 · 초기화/PIN 플래그 · SO/User PIN 검증자 · 토큰 객체(키, 암호화) · 마스터키 · 카운터 → 전원 무관 영속
휘발성 (RAM)
세션 테이블 · 로그인 · 연산 컨텍스트(V3) · 세션 객체 · 엔진 버퍼 · RNG · 복호 키캐시 → 세션/리셋 시 소거